# Text boxes

2 x 4 BALIK KILÇIĞI OTOMATİK YIKAMALI SİSTEM SAĞIM ODASI

GİRİŞ

ÇIKIŞ

VAKUM GRUBU

MERDİVEN

YIKAMA BAŞLIĞI

SICAK-SOĞUK SU MUSLUKLARI

HAYVAN DURAKLARI

2 X 4 SAĞIM ODASI İNŞAAT PLANI

(Üst Görünüm)

150 cm

2 X 4 SAĞIM ODASI İNŞAAT PLANI

(Üç Boyutlu Görünüm)

Genişlik : 10 cm

KAPI

570 cm

160 cm

160 cm

150 cm

150 cm

200 cm

675 cm

ÖNEMLİ NOT :

Sıcak ve soğuk su muslukları bataryalı olması gerekir. Çünkü kullanılacak suyun sıcaklığı ayarlanabilir olmalıdır

Zemin Eğim Yönü

Pis Su Gideri

Sıcak – Soguk su musluğu (Bataryalı)

150 cm

KAPI

570 cm

230 cm

13 cm

13 cm

10 cm

10 cm

570 cm

105 cm

200 cm

160 cm

160 cm

SAĞIM ÇUKURU DERİNLİĞİ : 105 CM

Kanal Boyu      : 10 cm

Kanal Genişliği : 15 cm

Kanal Boyu      : 10 cm

Kanal Genişliği : 15 cm